EXERCICES

CARACTERISTIQUE D'UNE TENSION

ALTERNATIVE SINUSOÏDALE

1-	Une tension alternative sinusoïdale est donné par la relation

u = 5 sin(200t -)

1-1	Indiquer la valeur maximale, la fréquence, la phase à l'origine et la valeur efficace de cette d.d.p.

1-2	Représenter une période de cette tension. On utilisera 12 points régulièrement espacés. 		Échelle : 1cm = 1V	et	1cm =

2-	Soit l'oscillogramme suivant,

2-1	D'après l'oscillogramme ci-dessus, déterminer pour chacune des d.d.p. u1 et u2, la période T, la fréquence N, la valeur maximale  et la valeur efficace U.

2-2	En déduire les expressions mathématiques de chacune des tensions.

2-3	Calculer la valeur de ces tensions pour t = 8ms. Retrouver alors ces valeurs sur l'oscillogramme.

3-	Représenter sur un même graphique, sur l'intervalle [ 0 ; T ], les deux ddp suivantes

u1 = 3 sin (100t +  )		u2 = 4 sin (100t -  )

On ne fera pas de calculs de points en utilisant l'équation!……

# Text boxes

5V

2 ms

u1

u2