BAC PROFESSIONNEL

PROPRIETE DES D.D.P. DANS UN CIRCUIT SIMPLE

# SOUS TENSION ALTERNATIVE SINUSOIDALE

Objectif du TP

. Savoir utiliser et brancher un oscilloscope dans un circuit dans lequel tous les appareils sont branchés en série.

. Vérifier les différentes propriétés des tensions dans un circuit sous tension alternative sinusoïdale

Matériel

. 1 oscilloscope			. 9 fils

. 1 G.B.F.				. 1 boite de condensateurs

. 1 voltmètre				. 1 résistor de résistance 330 (

. 1 interrupteur

1- Soit le montage suivant :

1-1 Flécher les tensions uc, ur, et ug en respectant les conventions générateur et récepteur.

1-2 Recopier le schéma et placer un voltmètre de manière à mesurer la d.d.p. aux bornes du générateur.

1-3 Faire le montage avec le voltmètre mesurant ug (on précise que la plus grande d.d.p. aura pour valeur 5V).

(1	Faites vérifier le montage par le professeur.

2- Mesure de Uc,Ur et Ug

2-1 Que désignent ces notations majuscules?

2-2 On réglera le GBF à 50Hz

Agir sur le bouton d’amplitude du GBF pour obtenir Ug = 5V.

Mesurer ensuite :

Uc =

Ur =

2-3 Calculer Ur + Uc

Ur + Uc =

2-4 Peut-on écrire Ug = Ur + Uc ?

3- Mesure de ur et uc

3-1 Que désignent ces notations minuscules?

On conserve un voltmètre aux bornes du générateur et on utilise l’oscilloscope selon le montage suivant :

3-2- Que mesure l’oscilloscope sur la voie A ? sur la voie B ?

3-3- Faire le montage sans modifier les réglages du GBF précédemment fait.

3-4- Régler l’oscilloscope soigneusement de telle manière que uc = 0 à t = 0 (réglage du déclenchement).

On prendra les sensibilités 2ms/cm, 2V/cm pour YA et 0,1V/cm pour YB.

(2	Appeler le professeur pour vérification

3-5 Compléter alors l’oscillogramme ci-dessous

Un tracé propre et précis est exigé. On utilisera une couleur pour uc, et une autre pour ur.

4- Mesure de ug

4-1 Faites le montage suivant sans toucher aux réglages précédemment effectués sur l’oscilloscope et le GBF.

(3	Appeler le professeur pour vérification

4-2 Compléter alors l’oscillogramme précédent après avoir précisé sur quelle voie est visualisé ug:

Un tracé propre et précis est exigé. Utiliser une troisième couleur.

5- Valeurs maximales

5-1 Aidez-vous de l’oscillogramme pour trouver les valeurs suivantes.:

Ucmax =				Urmax =				Ugmax =

5-2 Calculer :

Ucmax + Urmax =

5-3 Peut-on écrire que Ucmax + Urmax = Ugmax ?

6- Valeurs instantanées

6-1 Trouver à l’aide de l’oscillogramme les valeurs suivantes :

t = 0s			ur = 				uc = 				ug =

t = 0.005s		ur = 				uc = 				ug =

t = 0.01s		ur = 				uc = 				ug =

t = 0.015 s		ur = 				uc = 				ug =

6-2 Calculer aux différents instants t, ur + uc :

t = 0s				ur + uc =

t = 0.005s			ur + uc =

t = 0.01s			ur + uc =

t = 0.015 s			ur + uc =

6-3 Peut-on écrire à chaque instant t que ur + uc = ug ?

7- Soit rmax, cmax, gmax, les vecteurs de Fresnel associés aux tensions ur,uc,ug.

7-1 A la date t = 0, représenter les vecteurs de Fresnel associés aux tensions ur, uc et ug ci-dessous.

7-2 Peut-on écrire rmax + cmax = gmax  ?

8- Récapitulatif

Compléter avec le symbole qui convient :  ( =; ()

Ucmax + Urmax 		Ugmax

Uc + Ur 			Ug

cmax + rmax		gmax

à chaque instant t

uc + ur			ug

9- Ranger le matériel

(4	Appeler le professeur pour vérification.

BAC PROFESSIONNEL

BAREME DE NOTATION

PARTIE PRATIQUE

(1		Conformité du montage avec le schéma				*  *

Voltmètre mesurant ug avec calibre bien choisi			  *

(2		Conformité du montage avec le schéma				  *

GBF bien réglé							  *

Réglage correct de l’oscilloscope (sensibilités, réglage des zéros)	* * * *

Signal synchronisé sur uc						  *

(3		Conformité du montage avec le schéma				  *

GBF et oscilloscope réglés correctement				*  *

(4		Rangement du matériel						  *

____

/ 14

PARTIE THEORIQUE

1-1		Fléchage des tensions							  *

1-2		Voltmètres et polarités						  *

2-1		Désignation de Uc, Ur et Ug						  *

2-2		Mesures de Uc et Ur							*  *

2-4		Conclusion								  *

3-1		Désignation de ur et uc						  *

3-2		Mesure de l’oscilloscope voie A, voie B				*  *

3-5		Oscillogramme avec ur et uc						*  *

4-2		Oscillogramme avec ug						  *

5-1		Valeurs maximales							  *

5-3		Conclusion								  *

6-1		Valeurs instantanées							* * * *

6-3		Conclusion								  **

7-1		Vecteurs de Fresnel							* * *

7-2		Conclusion								* *

8		Recapitulatif								  *

____

/ 26

TOTAL								/ 40     (	      /20