|  | Comment se transmet la chaleur ? |  |
| --- | --- | --- |

| Classe | 1ère professionnelle |
| --- | --- |
| Thème | Confort dans la maison et l’entreprise |
| Module : CME4 | Comment utiliser l’électricité pour chauffer ou de chauffer ? |

Prérequis : -    relever des températures ;

- savoir que la chaleur est un mode de transfert d’énergie.

Objectif   : -     savoir que la chaleur se propage par conduction et par convection

( Quels sont les états de la matière qui permettent à la chaleur de se transmettre ?

solide, liquide, gaz

( D’après les images, combien existe-t-il de modes de transfert de la chaleur ?

un par contact direct : la conduction

un par mouvement de liquide ou de gaz : la convection

Propagation par convection :

( Introduire dans un bécher rempli d’eau des cristaux de permanganate de potassium.

( Fixer à l’aide de supports deux capteurs thermométriques EXAO permettant de relever la

température au fond du bécher et au niveau de la surface.

( Allumer le chauffage et déclencher l’acquisition pour trois minutes.

( Une fois l’acquisition terminée, relever, à l’aide des fonction du logiciel,  les deux températures pour un temps de chauffage de 3 minutes :

Tfond =  ………………   ;   Tsurface = …………………………

( Observer le mouvement dans le fluide et proposer une explication du phénomène observé

( Dans une pièce, le radiateur est placé sur le mur le plus froid. Justifier ce choix.My Page

# Text boxes

Tsurface

Tfond