Dans une maison, on allume successivement un radiateur électrique de puissance P = 800 W et on met en marche la machine à laver de puissance P = 1 500 W et de facteur de puissance cos  = 0,85. Quelle est l’intensité du courant appelé dans la ligne principale ?

Matériel : 1 adaptateur ampèremètre, GBF, 2 interrupteurs, 1 résistance 1 k,

1 bobine d'inductance réglable 1 H.

Hypothèses :

Modélisation :

( Par quels dipôles va-t-on modéliser les appareils fonctionnant dans la maison ?

( Proposer un schéma de montage permettant de répondre à la problématique.

( Réaliser le montage suivant :

Réglages :

- le GBF délivre un signal sinusoïdal de tension efficace 6 V ;

- les capteurs ampèremètres sont sur la fonction Instantanée  (symbole  --- )

- K1 et K2 sont fermés.

( Préparer l’acquisition des mesures :

- en ordonnée : les grandeurs mesurées sont i1 traversant R1, i2 traversant C et i3 dans la ligne principale, en mA ;

- en abscisse : le temps de l’acquisition est de 40 ms. Fixer le maximum de points et synchroniser avec l’ampèremètre.

Etude des intensités instantanées

Voici les courbes obtenues :

( Les signaux ont-ils même fréquence ?

( En utilisant les fonctionnalités du logiciel, tracer la courbe correspondant à iT = i1 + i2   (demander la fiche d’aide si nécessaire)

Que peut-on dire ?

Quelle relation peut-on écrire ?

( Compléter le tableau ci-contre.

( La relation I3max = I1max + I2max est-elle vérifiée ? Pourquoi ?

Pour un ensemble de dipôles, l’intensité instantanée nécessaire à leur fonctionnement est la somme de chacune des intensités instantanées traversant chaque appareil. Cette relation n’est pas vérifiée avec les valeurs efficaces des courants si un des appareils n’est pas résistif : il faut alors prendre en compte son facteur de puissance.

( Répondre à la problématique

Aide : pour un dipôle résistif, la puissance moyenne est P = UI.

pour un dipôle autre, la puissance moyenne est P = UIcos

# Text boxes

L

A

A

A