###### SL6  COMMENT FABRIQUER UN HAUT PARLEUR  ?

I SITUATION

|  | Pierre voudrait comprendre comment fonctionne un haut parleur. Pour cela il démonte un vieux haut parleur. Il découvre de nombreuses pièces, mais ne comprend pas à quoi elle servent. |
| --- | --- |
|  | Pouvez-vous aider Pierre en identifiant les différentes pièces de son haut-parleur pour expliquer le fonctionnement et en fabriquer un rudimentaire avec le matériel du laboratoire ? |

II DESCRIPTION DU HAUT  PARLEUR

2.1. En vous aidant du HP présent devant vous et des mots ci-dessous , compléter les légendes.

Saladier - Membrane - Dôme anti-poussière - Aimant –Fil relié à la Bobine - Spider -Suspension

III QUELQUES EXPERIENCES SIMPLES AVANT LA FABRICATION

3.1. On branche le haut-parleur aux bornes d’une pile de 4,5 V.

Observer et décrire ce qu’il passe.

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

3.2. On inverse les polarités de la pile.

Observer et décrire ce qu’il passe.

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

3.3. On alimente le haut-parleur par un GBF sous une tension alternative sinusoïdale

avec une fréquence  f = 1 Hz.

Observer. Augmenter progressivement la fréquence. Décrire ce qu’il se passe.

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

3.4. Compléter :

La bobine mobile du haut-parleur __________________________________ car elle est soumis à une force

_________________________________de Laplace.

3.5. Tracer le vecteur , force de Laplace sur le schéma de profil du HP.

|  | Règle de la main droite : I: Index pour l’intensité :Majeur pour le champ magnétique : Pouce pour la force de Laplace |  |
| --- | --- | --- |

3.6. Sélectionner les fréquences 100 Hz, puis 1 000 Hz, puis 10 000 Hz. Ecouter les sons, puis compléter le tableau suivant à l’aide des termes aigu, grave, médium.

| Fréquence du son f en Hz | 100 Hz | 1 000 Hz | 10 000 Hz |
| --- | --- | --- | --- |
| Nature du son |  |  |  |

IV FABRICATION DU HP

4.1. Voici du matériel qui permet de fabriquer un haut parleur rudimentaire.

| du fil de cuivre protégé | un clou | une boîte de thon vide | un aimant |
| --- | --- | --- | --- |
| un connecteur jack | un ordinateur pour lire un fichier son | papier émeri | une pince coupante |

Appel 1 : Devant l’examinateur, expliquer le rôle de chaque élément

4.2. Fabriquer votre haut parleur et tester le.