| Fiche N°… | Ce que je dois retenir sur | SL6 Comment reproduire un signal sonore | Niveau Terminale |
| --- | --- | --- | --- |

1. Comment un haut-parleur fonctionne-t-il ? Caractéristiques du champ magnétique créé par un aimant droit En tout point d’un champ magnétique, l’action de celui-ci peut être traduite par un vecteur champ magnétique avec : Origine : _________________________________________________________________________________________ Droite d’action : ___________________________________________________________________________________ Sens : ___________________________________________________________________________________________ Valeur en Tesla : ___________________________________________________________________________________ Caractéristiques du champ magnétique créé par une bobine alimentée en courant continu Règle du tire bouchon de Maxwell : Un tire-bouchon progresse de la _______________________vers la _______________________quand on le tourne dans le sens du courant. Forces de Laplace Un élément conducteur de _____________________, parcouru par un _____________________d’intensité I et placé dans un ____________________________ , est soumis à une force de Laplace , dont les caractéristiques sont les suivantes : - Point d’application : _________________________________ - Droite d’action : orthogonale au plan formé par le conducteur et le champ magnétique Règle de la main droite : I: Index pour l’intensité :Majeur pour le champ magnétique : Pouce pour la force de Laplace - Sens : ______________________________________ - Valeur de la force : F = _______________________ Principe de fonctionnement d’un HP Tracer le vecteur qui représente la force de Laplace : 2.Pourquoi associer plusieurs haut-parleurs dans une enceinte acoustique ? Bande passante d’un HP La bande passante, exprimée en Hertz, correspond à la plage de fréquences que le haut-parleur peut restituer.

3.Qu’est-ce qui caractérise un microphone électrodynamique ? Induction électromagnétique Si on modifie, le ___________________________________ près d’ une bobine, on peut détecter un courant dans celle-ci. Principe de fonctionnement d’un microphone électrodynamique Dans les microphones électromagnétiques à bobine mobile, une bobine est collée à la membrane. Lorsque l’on parle, la membrane se déplace, donc _____________________________________dans le champ magnétique de l’aimant. Il se crée donc une __________________________________aux bornes de la bobine. Caractéristiques d’un microphone Repérer le microphone omnidirectionnel, le microphone unidirectionnel, le microphone bidirectionnel.

# Text boxes

N

S

i

N

S

vue de profil

du HP

i

### N

### S

### S

E

N

S

A

| SHURE SM 58 | Ce microphone dynamique est de type cardioïde unidirectionnel pour voix. Bande passante : 50 Hz à 15 000 Hz Niveau de sortie (à 1000 Hz) : -54.5 dBV/Pa Impédance : L'impédance nominale est de 150 Connecteur : XLR mâle Corps : Acier moulé avec grille sphérique en acier Poids net : 298 grammes |
| --- | --- |