| Fiche de synthèse | CME2 : Comment sont alimentés nos appareils électriques ? | 2nde Professionnelle |
| --- | --- | --- |
| Quels courants électriques dans la maison ou l’entreprise ? | Caractéristiques d’une tension sinusoïdale monophasée L’oscillogramme d’une tension sinusoïdale représente les variations de cette tension au cours du temps : T Umax La tension sinusoïdale est caractérisée par quatre grandeurs : La tension maximale Umax : c’est la plus grande valeur prise par la tension, elle se mesure en Volt. Tension efficace U : elle se mesure à l’aide d’un voltmètre et a pour unité le Volt. Relation entre tension efficace et tension maximale : U = La période T : elle représente la durée d’un motif élémentaire, la période s’exprime en seconde. La fréquence f : elle correspond au nombre de périodes par seconde. Elle s’exprime en Hertz (Hz). Relation entre période et fréquence : T = Tension du secteur : en France, la tension du secteur est alternative sinusoïdale, elle est de valeur efficace U = 230 V et de fréquence f = 50 Hz. Tension aux bornes d’une batterie : la tension disponible aux bornes d’une batterie est continue, elle ne varie pas au cours du temps. |

| Comment protéger une installation électrique ? | Protection des risques électriques On peut protéger une installation électrique d’une surtension à l’aide d’un parafoudre. La surtension peut être provoquée par la foudre. On peut protéger une installation électrique d’une surintensité à l’aide d’un fusible ou d’un disjoncteur. La surintensité peut être provoquée lorsque plusieurs appareils électriques alimentés par un même conducteur fonctionnent simultanément Un disjoncteur différentiel protège l’installation et les personnes. |
| --- | --- |
| Comment évaluer sa consommation électrique ? | Energie et puissance électrique L’énergie électrique E transférée pendant une durée t à un appareil de puissance P est donnée par la relation : E = P x t Grandeurs Energie : E Puissance :P Temps : t Unités dans le système SI joule (J) Watt (W) Seconde (s) Unités pratiques Wattheure (Wh) Watt (W) heure (h) Lorsque plusieurs appareils fonctionnent simultanément, la puissance totale consommée est égale à la somme des puissances consommées par chaque appareil. Ptotale = P1 + P2 + P3 + … |

# Text boxes

U(V)

10

7,5

5

2,5

0

-2,5

-5

-7,5

-10

t(ms)

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0