| Fiche de synthèse : … | SL4 : Comment voir ce qui est faiblement visible à l’œil nu ? | Niveau : Cycle terminal |
| --- | --- | --- |

| Comment obtient-on une image à l’aide d’une lentille convergente ? | Caractéristiques d’une lentille convergente Centre optique : C’est le point O qui se trouve au centre de la lentille. Tout rayon lumineux qui passe par le centre optique n’est pas dévié O Axe optique : C’est l’axe perpendiculaire à la lentille et qui passe par son centre O. O Foyer principal objet : F C’est un point de l’axe optique tel que tout rayon incident qui passe par ce point émerge parallèlement à l’axe optique. F O Foyer principal image : F’ C’est un point de l’axe optique vers lequel converge tout rayon incident parallèle à l’axe optique. F' O Distance focale C’est la mesure algébrique ’ f = ’ Unité : …………………………………… La vergence Une lentille est aussi caractérisée par sa vergence C : C = Unité : la dioptrie (() Formation d’une image réelle d’un objet avec une lentille convergente Si l’objet AB est situé avant le foyer objet F ( OA > : l’image A’B’ se forme sur un écran. Elle est dite réelle. Elle est renversée. + + B A A’ F O F’ B’ Formules de conjugaison Les grandeurs qui apparaissent dans les formules sont des mesures algébriques, il convient de tenir compte du sens positif indiqué par l’orientation des axes. Pour calculer la position de l’objet, de l’image ou la distance focale de la lentille, on utilise la formule : = Pour calculer le grandissement (, on utilise la formule : ( = = Si ( > 0, l’image est droite et si ( < 0, l’image est renversée. |
| --- | --- |

| 2- Comment voir de s petits objets ? | Si l’objet AB est placé entre le foyer objet et la lentille ( OA < f ): L’image se forme devant de la lentille : L’image est virtuelle (elle ne peut pas se projeter sur un écran) Elle est droite est plus grande que l’objet. Dans ce cas la lentille joue le rôle d’une loupe. B’ + + B A’ F A F’ |
| --- | --- |