| Fiche de synthèse n° …. | T 7 : Comment avoir une bonne tenue de route ? | Terminale |
| --- | --- | --- |

| A quoi servent les amortisseurs ? | Définition : . Un oscillateur élastique est constitué d’une masse m accrochée à un ressort de constante de raideur k. . Si on écarte la masse m de sa position d’équilibre et on la lâche ensuite, on peut distinguer trois régimes d’oscillation selon l’importance des frottements. x(t) 0 (m) Si les frottements sont négligeables : . Le mouvement est périodique sinusoïdal. . L’amplitude est constante. . La période T ne dépend pas de l’amplitude des oscillations, elle ne dépend que de la masse m et de la raideur k du ressort, on l’appelle période propre : …………………………………………………………… . La fréquence propre de l’oscillateur est le nombre d’oscillations par seconde : …………………………………………………………… Si les frottements ne sont pas négligeables . L’amplitude des oscillations diminue progressivement. .Le mouvement est pseudo-périodique. . La période T ’ est proche de la période propre T’. Si les frottements sont très importants . Le mouvement est apériodique : il n’ ya pas d’oscillations. |
| --- | --- |

| Pneus sous gonflés = danger ! Pourquoi ? | Définition de la pression : La pression p due à une force qui s’exerce perpendiculairement à une surface d’aire S est donnée par la relation : p = S Grandeurs Pression : p Force : F Aire d’une surface : S Unités Pascal (Pa) Newton (N) m² Il existe d’autres unités de la pression comme le bar : 1 bar = 105 Pa Grandeurs physique intervenant dans le comportement d’un gaz Dans une enceinte fermée comme un pneu de voiture ou une seringue, la relation suivante s’applique : Loi de Boyle-Mariotte : Grandeurs Pression : p Volume : V Température :T Unités Pascal (Pa) m3 Kelvin (K) T (K) = ( (°C) + 273 |
| --- | --- |