| Fiche synthèse | SL2 : Comment un son se propage-t-il ? SL3 : Comment transmettre un son à la vitesse de la lumière ? | 1ère et Tle |
| --- | --- | --- |

| 1°) Le son nécessite-t-il un milieu matériel (comme l’air) pour se propager ? Le son est du à la vibration de ……………………… Le son se propage dans ………………………………………… Dans le vide, le son ……………………………………………… 2°) Mesure de la vitesse du son : On détermine la vitesse du son dans l’air en mesurant le décalage temporel t sur la réception du signal. x = v t v = avec x = 1 m et t = 0,0029 s donc v = …… = …. La vitesse du son dépend du milieu de propagation : Etat Matière Vitesse du son (en m/s) Gaz à 20 °C Air Dihydrogène 343 1307 Liquide Eau 1500 Solide PVC mou PVC dur Béton Hêtre Acier Verre 80 1700 3100 3300 5200 5300 3°) Mesure de la longueur d’onde et relation : En plaçant les micros (ou les récepteurs sonomètres) à la même distance du haut parleur, on obtient deux sinusoïdes …………… Ensuite, on déplace doucement l’un des micros (les sinusoïdes se décalent) jusqu’à ce qu’on obtienne deux sinusoïdes en phase. La distance d qui sépare les deux micros est appelée longueur d’onde λ (unité m). Sur l’oscilloscope, on mesure la période T et on calcule le rapport λ / T (On peut faire cela pour plusieurs fréquences) Relation : λ = v T = …… λ : c’est ……………………. (Unité : ……..) v : c’est ……………………. (Unité : ……..) T : c’est ……………………. (Unité : ……..) f: c’est ……………………. (Unité : ……….) 4°) Réflexion, réfraction et absorption d’une onde sonore : Lorsqu’un son rencontre un obstacle : Une partie et réfléchie. L’autre partie est transmise dans la paroi. Le son transmis dans la paroi est en partie absorbé. La partie réfléchie respecte ………………………………… (comme pour la réflexion de la lumière) 5°) Transmission d’un son par fibre optique : Pour transmettre un son : On le convertit en signal électrique grâce …………… L’émetteur convertit le signal électrique en signal ………………... Le signal lumineux est transmis par ……………………… à la vitesse de la lumière. Le récepteur convertit le signal lumineux en signal …………………………... Le signal électrique est convertit par le haut-parleur en …………….. | Une chaine de transmission d’un son par une fibre optique |
| --- | --- |